Приложение № 1 к конкурсной документации № 1/12-ОК

Техническое задание по лоту № 1 к конкурсной документации № 1/12-ОК

1.Трость телескопическая VARIO M - 382

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

1.1. Качество товара, работ, услуг: не подвержена коррозии и должна выдерживать большие нагрузки и удары. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак.

1.2. Технические характеристики товара, работ услуг: звенья трости изготовлены из графитовых волокон, ручка трости имеет удобную форму и снабжена петлей. Все поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории РФ.

1.3. Функциональные (потребительские свойства) товар: вспомогательное средство передвижения для незрячих.

1.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: трость покрыта специальной светоотражающей пленкой. Для повышения безопасности передвижения в темное время суток. Хорошая звукопередача и оптимальная балансировка. Предоставление сертификата.

1.5. Требования к размерам, упаковке товара: от 900 до 1600 мм. Все поставляемые товары должны поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

1.6. Требование к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

1.7. Требования к результатам работ: все поставляемые товары должны быть в полной готовности к использованию. Доставка товара согласно спецификации.

1.8. Иные показатели: В стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

1.9. Срок гарантии товара, работ, услуг: 12 месяцев.

1.10. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 20 телескопических тростей.

2. Трость CG 4030R алюминиевая складная (6 звеньев) с прямой ручкой роликовым наконечником.

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

2.1. Качество товара, работ, услуг: не подвержена коррозии и должна выдерживать большие нагрузки и удары. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак.

2.2. Технические характеристики товара, работ услуг: звенья трости изготовлены из графитовых волокон, ручка трости имеет удобную форму и снабжена петлей. Все поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории РФ.

2.3. Функциональные (потребительские свойства) товар: вспомогательное средство передвижения для незрячих.

2.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: трость покрыта специальной светоотражающей пленкой. Для повышения безопасности передвижения в темное время суток. Хорошая звукопередача и оптимальная балансировка. Предоставление сертификата.

2.5. Требования к размерам, упаковке товара: длина от 115 до 140 см.  Все поставляемые товары должны поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

2.6. Требование к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

2.7. Требования к результатам работ: все поставляемые товары должны быть в полной готовности к использованию. Доставка товара согласно спецификации.

2.8. Иные показатели: В стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

2.9. Срок гарантии товара, работ, услуг: 12 месяцев.

2.10. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 120 тростей.

3. Трость CG 4030R алюминиевая складная (4 звеньев) с прямой ручкой роликовым наконечником

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

3.1. Качество товара, работ, услуг: не подвержена коррозии и должна выдерживать большие нагрузки и удары. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак.

3.2. Технические характеристики товара, работ услуг: звенья трости изготовлены из графитовых волокон, ручка трости имеет удобную форму и снабжена петлей. . Все поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории РФ.

3.3. Функциональные (потребительские свойства) товар: вспомогательное средство передвижения для незрячих.

3.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: трость покрыта специальной светоотражающей пленкой. Для повышения безопасности передвижения в темное время суток. Хорошая звукопередача и оптимальная балансировка. Предоставление сертификата.

3.5. Требования к размерам, упаковке товара: длина от 105 до 135 см.  Все поставляемые товары должны поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

3.6. Требование к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

3.7. Требования к результатам работ: все поставляемые товары должны быть в полной готовности к использованию. Доставка товара согласно спецификации.

3.8. Иные показатели: В стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

3.9. Срок гарантии товара, работ, услуг: 12 месяцев.

3.10. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 140 тростей.

4. Вращающий наконечник «Jumbo» к алюминиевым тростям

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

4.1. Качество товара, работ, услуг: не устанавливается.

4.2. Технические характеристики товара, работ услуг: изготовлен из сплава пластмассы, устойчив к износу. В своей конструкции имеет подшипник для облегчения передвижения трости по поверхности.

4.3. Функциональные (потребительские свойства) товар: служит для плавного соприкосновения трости с поверхностью и является частью тактильной трости.

4.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: Предоставление сертификата.

4.5. Требования к размерам, упаковке товара: все поставляемые товары должны поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

4.6. Требование к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

4.7. Требования к результатам работ: все поставляемые товары должны быть в полной готовности к использованию. Доставка товара согласно спецификации.

4.8. Иные показатели: В стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

4.9. Срок гарантии товара, работ, услуг: 12 месяцев.

4.10. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 400 штук.

5. Алюминиевый наконечник к телескопической трости Vario M-382 на подшипнике

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

5.1. Качество товара, работ, услуг: не устанавливается.

5.2. Технические характеристики товара, работ услуг: изготовлен из алюминия, что позволяет увеличить срок эксплуатации.

5.3. Функциональные (потребительские свойства) товар: служит для плавного соприкосновения трости с поверхностью и является частью тактильной трости.

5.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: Предоставление сертификата.

5.5. Требования к размерам, упаковке товара: все поставляемые товары должны поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

5.6. Требование к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

5.7. Требования к результатам работ: все поставляемые товары должны быть в полной готовности к использованию. Доставка товара согласно спецификации.

5.8. Иные показатели: В стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

5.9. Срок гарантии товара, работ, услуг: 12 месяцев.

5.10. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 100 штук.

Техническое задание по лоту №2 к конкурсной документации № 1/12-ОК

1. Аудиометр поликлинический AD – 229

с наушниками.

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

1.1. Качество товара, работ, услуг: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий документации на товары не допускается.

  - Технические  характеристики товара, работ, услуг: все поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории РФ.

-Маскировка – узкополосная, широкополосная;

-Максимальная интенсивность Воздух / Кость - 120 дБ / 80 дБ;

-Частотный диапазон - 125 Гц – 8 кГц;

-Трель, импульс;

-Шаг аттенюатора - 5 дБ;

-Печать - PC/Laser/Ink-Jet/MTP10/MS25/MS40;

-Калибровка свободного звукового поля;

-Тест авт. определения порога  - Bekesy;

-Специальные тесты - SIS, ABLB, Тон в шуме, Тест Stenger;

-Возможно присоединение аудиометра к компьютеру с помощью АРМ лор врача; 
-Питание 230 Вольт, потребляемая мощность 25 Ватт.

Требования к комплектации:

1. Поликлинический аудиометр AD-229e;

2. Наушники;
3. TDH39 головные телефоны; 
4. В71 костный телефон;
5. APS2 кнопка ответа пациента;
6. UPS400 внешний источник питания;
7. Бланки аудиограммы - 200 шт; 
8. Набор ручек, 3 шт;
9. Пылезащитный чехол PCR-AD229;
10. Руководство пользователя на русском языке;
11. Полный комплект аудиометра AD-229e;
12. АРМ оториноларинголога ЛОР-Мастер (на русском языке);
13. Персональный компьютер (в полной комплектации);

14. Принтер;

15. Кабель для подключения к компьютеру;

16. Комплект для речевой аудиометрии;

17. Аудио плеер;

18. Кабель для аудио плеера;

19. Комплект речевых дисков;

20. Программное обеспечение.

  - Функциональные (потребительские свойства) товара: обследование воздушной и костной проводимости.Режимы: ручной и автоматический. Тестовый сигнал в виде трели и чистого тона.
Контралатеральная маскировка узкополосным, белым или речевым шумом, возможность синхронизации.
Воздушная проводимость: 11 тестовых частот от 125 до 8000 Гц, интенсивность от -10 до +120 дБ 
Костная проводимость: 10 тестовых частот от 250 до 8000 Гц, интенсивность от 45 до +80 дБ 
Двухканальная речевая аудиометрия по методу Штенгера, проведение тестов Stenger (Штенгер), ABLB (попеременный бинауральный баланс громкости), SISI-тест с автоматическим счетом, тест Langenbeck (предъявление тона в шуме), тест Бекеши, тест Hughson-Westlake - автоматический тест нахождения порогов слуха. Речевая аудиометрия с использованием микрофона на гнущемся держателе или сигнала, подаваемого на магнитофонный вход. Предусмотрена возможность автоматической контралатеральной маскировки; имеется монитор и выходы для аудиометрии в свободном поле.

1.4 Требования к безопасности товара, работам, услугам: поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительской власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанною с поставкой такого товара.

  - Требования к размерам, упаковке товара: товар  должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу. Вес: 2,1 кг, размеры: 345 мм - 255 мм - 100 мм.

  - Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км  Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

  - Требования к результатам работ: товар должен быть в полной готовности к использованию и  соответствовать спецификации.

  - Иные показатели: возможно присоединение аудиометра к компьютеру с помощью АРМ лор врача. Персональный компьютер, монитор и принтер. В стоимость оборудования должны быть включены транспортные расходы.

  - Сроки гарантии товара, работ, услуг: в соответствии с техническим паспортом.

  - Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:1 комплект.

2. АТ 235 Импедансный аудиометр

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

2.1. Качество товара, работ, услуг: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак.

Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоерение, санитарно-эпидемиологическое заключение.

Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий документации на товары не допускается.

2.2 Технические  характеристики товара, работ, услуг:

-Наличие  интерфейса  для связи с компьютером RS232C;

-Сохранение результатов обследования на одного пациента в памяти прибора;

-Встроенный термопринтер для  распечатки  результатов обследования;

-Параметры зондового сигнала - частота 226 Гц, уровень звукового давления 85 дБ;

-Диапазон измеряемых значений эквивалентного объема от 0.1 до 6.0 мл.;

-Диапазон измерения давления от -600 до +300 даПа.

Требования к комплектации:

1.АТР-АТ235 пробник;

2.TDH39 одинарный головной телефон;

3.UPS400 источник бесперебойного питания;

4.ВЕТ50 набор ушных вкладышей, 3 рулона термобумаги;

5.TDH39 аудиометрические головные телефоны;

6.АРS2 кнопка ответа пациента;

7.EAR-Tone3А внутриушной микрофон;

8.CIR22 контралатеральный телефон.

  - Функциональные (потребительские свойства) товара: для  проведения   объективного  обследование состояния среднего уха, а также  измерения  порога  слышимости по воздушной проводимости. Для  проведения  измерения в автоматическом режиме и  выдачи  оптимальных результатов  при проведении обследования как в поликлинических, так и в клинических условиях. Для проведения  полного  набора  тестов – тимпанометрии, рефлексометрии (ипси- и контралатеральная), тест функции Евстахиевой трубы, тональной  аудиометрии  по воздушной проводимости.

  - Требования к безопасности товара, работам, услугам: поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительской власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанною с поставкой такого товара.

2.5. Требования к размерам, упаковке товара: товар  должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

2.6  Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км  Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

2.7.  Требования к результатам работ: товар должен быть в полной готовности к использованию и  соответствовать спецификации.

  - Иные показатели: в стоимость оборудования должны быть включены транспортные расходы.

2.9.   Сроки гарантии товара, работ, услуг: в соответствии с техническим паспортом.

2.10.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:   1 комплект.

3. Рабочее место врача-отоларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

3.1 Качество товара, работ, услуг: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоерение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий документации на товары не допускается.

3.2 Технические  характеристики товара, работ, услуг:

-Рабочее место врача-оториноларинголога Otocompact Steel;

-Напряжение – 220/240 V(110/115 VAC);

-Частота – 50 Hz;

-Максимальная потребляемая мощность – 1200VA;

-Производительность насоса инсуффлятора – 26 l/ m;

-Номинальное давление аспиратора - -86 КРа (-650 mm Hg50L /min);

-Шнур питания F1,F2 = 6,3 АТ;

-Внешний разъем шнура питания F3= 4 АТ.

3.3 Функциональные (потребительские свойства) товара: рабочее место сурдолога –отоларинголога. Компактный дизайн, комбайн должен вмещать в себя все необходимые для повседневной работы врача приборы. Все встроенные в комбайн резервуары для жидкости  легко и быстро отсоединяются, доступ к резервуарам максимально прост и удобен

3.4 Требования к безопасности товара, работам, услугам:

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительской власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанною с поставкой такого товара.

3.5 Требования к размерам, упаковке товара:

Товар  должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

3.6  Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

3.7.  Требования к результатам работ: товар должен быть в полной готовности к использованию и  соответствовать спецификации.

3.8  Иные показатели: в стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

3.9.   Сроки гарантии товара, работ, услуг: в соответствии с техническим паспортом.

3.10.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:1 комплект.

4. Налобный осветитель Ri-focus LED

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

4.1  Качество товара, работ, услуг: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоерение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий документации на товары не допускается

4.2 Технические  характеристики товара, работ, услуг:

-Налобный осветитель с прикрепленным отсеком для батарей – беспроводной;

-Cветодиодная лампа (LED);

-Срок службы лампы 15 000 часов;

-Электропитание от 2 литиевых батарей размера CR 123 A (входят в комплект), либо 4 батарей размера AAA (щелочных) или 4 аккумуляторов AAA (NiMH), к которым прилагается зарядное устройство (заказывается отдельно);

-Выключатель на батарейном отсеке;

-Разъём к зарядному устройству, встроенному в корпус;

-Белый светодиод, 1 Вт с температурой 5500° Кельвин, 6 В;

-Настраиваемая фокусировка лампы налобного осветителя;

-Время работы от батарей: около 30 часов с литиевыми батареями, около 90 минут с щелочными батареями типа ААА;

-Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: примерно 90 минут;

-Лампа налобная Ri-focus LED, светодиодное освещение 6 В, с аккумуляторными батареями ААА и зарядным устройством 230 В.

4.3 Функциональные (потребительские свойства) товара: для освещения рабочей поверхности.

4.4 Требования к безопасности товара, работам, услугам: поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительской власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанною с поставкой такого товара.

4.5 Требования к размерам, упаковке товара: товар  должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

4.6  Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

4.7.  Требования к результатам работ: товар должен быть в полной готовности к использованию и  соответствовать спецификации.

4.8  Иные показатели: в стоимость оборудования должны быть включены транспортные расходы.

4.9.   Сроки гарантии товара, работ, услуг: в соответствии с техническим паспортом.

4.10.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 1 комплект.

5. Набор камертонов

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

5.1. Качество товара, работ, услуг:поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоерение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий документации на товары не допускается

5.2 Технические  характеристики товара, работ, услуг: точная регулировка гирек воспроизводит тон, который не меняется. Камертоны 128,256,512,1024,2048 Гц в жестком пластиковом футляре.

5.3 Функциональные (потребительские свойства) товара: предназначены для отоларингологов и служат для осуществления точной проверки слуха.

5.4 Требования к безопасности товара, работам, услугам: поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительской власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанною с поставкой такого товара.

5.5 Требования к размерам, упаковке товара: товар  должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

5.6  Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

5.7.  Требования к результатам работ: товар должен быть в полной готовности к использованию и  соответствовать спецификации.

5.8  Иные показатели: в стоимость оборудования должны быть включены транспортные расходы.

5.9.   Сроки гарантии товара, работ, услуг: в соответствии с техническим паспортом.

5.10.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 1 комплект.

## 6. Медицинский секундомер СОПпр-7а-3-000

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

6.1. Качество товара, работ, услуг: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоерение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий документации на товары не допускается

6.2 Технические  характеристики товара, работ, услуг:

-Диапазон измерения частота пульса, мин-1  -  35...200;

-Диапазон измерения частота дыхания, мин-1  -  7...80;

-Диапазон измерения времени, с  - 1...60;

-Максимальная абсолютная погрешность при измерении интервала времени 60 с, в пределах, с - ±0,4;

-Число ударов пульса для выполнения одного замера частоты пульса – 30;

-Число циклов дыхания для выполнения одного замера частоты дыхания – 6;

-Диапазон рабочих температур,°С - +10; +35.

6.3 Функциональные (потребительские свойства) товара:предназначен  для регистрации времени.

6.4 Требования к безопасности товара, работам, услугам:

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительской власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанною с поставкой такого товара.

6.5 Требования к размерам, упаковке товара: Габаритные размеры, не более, мм – 86 х 78 х 22.

Масса прибора, не более, кг – 0,2. Товар  должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

6.6  Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

6.7.  Требования к результатам работ: товар должен быть в полной готовности к использованию и  соответствовать спецификации.

6.8  Иные показатели: в стоимость оборудования должны быть включены транспортные расходы.

6.9.   Сроки гарантии товара, работ, услуг: в соответствии с техническим паспортом.

6.10.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:1 шт.

## 7. Система отоакустической эмиссии OtoRead

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

7.1 Качество товара, работ, услуг: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоерение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий документации на товары не допускается

7.2 Технические  характеристики товара, работ, услуг:

-Тип измерения: ОАЭ на частоте продукта искажения (DPOAE) или задержания  вызванная ОАЭ (TEOAE);

-Частотный диапазон: 1,5 - 12 кГц (ОАЭЧПИ); 0,7 - 4 кГц (ЗВОАЭ);

-Диапазон интенсивности стимула для ОАЭЧПИ: 40 - 70 дБ УЗД;

-Диапазон интенсивности стимула для ЗВОАЭ: 83 дБ УЗД (±3 дБ);

-Максимальный выход (защита): 90 дБ УЗД;

-Шум микрофонной системы: -20 дБ УЗД @ 2 кГц (ширина полосы - 1 Гц)/ -13 дБ УЗД @ 1 кГц (ширина полосы - 1 Гц);

-Частота отсчетов стимулов: 31,250 Гц;

-Питание: (4) AA/UM-3/R6 щелочные батареи - (6 В);

-Время действия батареи: приблизительно на 300 тестов;

-Совместимость с АРМ оториноларинголога ЛОР-Мастер (на русском языке, для Windows).

### Требования к комплектации:

1. OtoRead - устройство регистрации задержанной вызванной отоакустической эмиссии;

2. База;

3.Термопринтер;

4.Футляр для переноски;

5.Удлиняющий кабель пробника 100 см;

6.Набор ушных вкладышей;

7.Термобумага - 1 рулон;

8.Наконечники пробника - 4 шт.;

9.Кабель питания 230 В;

10.Батарейки - 4 шт.;

11.Инструкция по эксплуатации на русском языке;

12.Поликлиническая комплектация.

7.3 Функциональные (потребительские свойства) товара: прибор для скринингового исследования нарушений слуха.

7.4 Требования к безопасности товара, работам, услугам: поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительской власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанною с поставкой такого товара.

7.5 Требования к размерам, упаковке товара: товар  должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.Вес прибора: 300 гр, включая батареи.

7.6  Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

7.7.  Требования к результатам работ: товар должен быть в полной готовности к использованию и  соответствовать спецификации.

7.8  Иные показатели: в стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

7.9.   Сроки гарантии товара, работ, услуг: в соответствии с техническим паспортом.

7.10.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 1 комплект.

## 8. Анализатор слуховых аппаратов Affinity

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

8.1. Качество товара, работ, услуг: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий документации на товары не допускается

8.2. Технические  характеристики товара, работ, услуг:

-Частотный диапазон: 100 – 10000 Гц;

-Разрешающая способность: 1/3, 1/6, 1/12 или 1/24 октавы (или 1024 точек FFT);

-Стимулирующий сигнал: чистый тон, трель, случайный шум, псевдослучайный шум, белый шум с ограниченным спектральным диапазоном, обычная речь и другие звуки;

-Коэффициент гармоник: менее 1%;

-Уровень тестового сигнала: 40 – 100 дБ;

-Точность: по частоте 1%, по интенсивности 1,5 дБ;

-Мощность усилителя для аудиометрии в свободном поле 6 Ватт (8 Ом) или 10 Ватт (4 Ом);

-Возможности тестирования: IEC118, ANSI 3.22, OSPI90, Full On Gain и др.;

-Связь с компьютером через интерфейс USB;

-Напряжение питания 220 В, 50 Гц;

-Потребляемая мощность 75 Ватт.

### Требования к комплектации:

1. Анализатор слуховых аппаратов Affinity;

2. Компакт-диск с программным обеспечением HIT440;

3. Камера связи объемом 2 куб. см. с переходниками на слуховые аппараты: ITE (внутриушные),  BTE (заушные), Body Style HA (карманные);

4. Референтный микрофон;

5. Кабель USB;

6. Сетевой кабель;

7. Инструкция по эксплуатации.

8.3. Функциональные (потребительские свойства) товара: для выполнения полного комплекса исследований слуховых аппаратов.

8.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам:

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительской власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанною с поставкой такого товара.

8.5. Требования к размерам, упаковке товара: товар  должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу. Размеры: 42 см – 38 см – 14 см . Вес 5,5 кг.

8.6.  Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

8.7.  Требования к результатам работ: товар должен быть в полной готовности к использованию и  соответствовать спецификации.

8.8.  Иные показатели: в стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

8.9. Сроки гарантии товара, работ, услуг: в соответствии с техническим паспортом.

8.10.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:1 комплект.

9. Бинокулярная лупа.

"Зенит ТПБ"

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

9.1. Качество товара, работ, услуг: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоерение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий документации на товары не допускается.

9.2. Технические  характеристики товара, работ, услуг:

-Увеличение, крат: 5,8 – 4,2;

-Линейное поле зрения, мм:  41 – 109;

-Рабочая дистанция наблюдения, мм: 300 – 500;

-Диапазон изменения межзрачкового расстояния, мм: 56 – 72.

9.3. Функциональные (потребительские свойства) товара: регулировка межзрачкового расстояния. Диоптрийная  установка каждого монокуляра. Механизм выведения монокуляров из поля зрения глаз наблюдателя. Высокое качество изображения. При необходимости лупа комплектуется осветительным блоком с волоконно-оптическим жгутом, обеспечивающим освещение рабочего поля "холодным" светом.

9.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительской власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанною с поставкой такого товара.

9.5. Требования к размерам, упаковке товара: товар  должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу. Масса – 320 г.

9.6.  Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

9.7.  Требования к результатам работ: товар должен быть в полной готовности к использованию и  соответствовать спецификации.

9.8.  Иные показатели: в стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

9.9. Сроки гарантии товара, работ, услуг: в соответствии с техническим паспортом.

9.10.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:1 комплект.

10. Цифровой триммерный слуховой аппарат для

средних  потерь слуха  Match MA2T70-V

“GN ReSound as”,  Дания.

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

10.1. Качество товара, работ, услуг: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоерение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий документации на товары не допускается

10.2. Технические  характеристики товара, работ, услуг:

-Максимальный ВУЗД 90 - 126 дБ;

-Максимальное усиление- 54 дБ;

-Диапазон частот - 0,1-5,96 кГц;

-Регулятор громкости;

-Кнопка переключения программ;

-2 программы прослушивания (основная+комфортная);

-2-х канальная WARP* компрессия *(разновидность WDRC);

-Шумоподавление (в программе «комфорт»);

-Встроенное подавление обратной связи.

Регулировки:

-Регулировка низких частот;

-Регулировка АРУ по выходу.

| Назначение | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Сверхмощных аналоговый триммерный слуховой аппарат для компенсации тяжелых и глубоких потерь слуха «RESOUND VIKING » “GN ReSound as”, Дания | Максимальный ВУЗД 90 -142 дБ, Максимальное усиление - 81дБ, Диапазон частот - 0,13-4,8 кГц, Регулятор громкости – наличие Телефонная катушка – наличие Переключение программ – наличие Регулировки: ТНЧ, ТВЧ 25 дБ Пик-клиппирование (ВУЗД) 20 дБ |

10.3. Функциональные (потребительские свойства) товара: для компенсации потерь слуха.

10.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительской власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанною с поставкой такого товара.

10.5. Требования к размерам, упаковке товара: товар  должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

10.6.  Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

10.7.  Требования к результатам работ: товар должен быть в полной готовности к использованию и  соответствовать спецификации.

10.8.  Иные показатели: в стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

10.9. Сроки гарантии товара, работ, услуг: в соответствии с техническим паспортом.

10.10.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:1 комплект.

11. Мощный цифровой триммерный слуховой аппарат для сильных  потерь слуха  Match MA2T80-V

“GN ReSound as”, Дания.

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

11.1. Качество товара, работ, услуг: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоерение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий документации на товары не допускается

11.2. Технические  характеристики товара, работ, услуг:

-Максимальный ВУЗД 90 - 133 дБ;

-Максимальное усиление -65 дБ;

-Диапазон частот - 0,1-6,03 кГц;

-Регулятор громкости;

-Кнопка переключения программ;

-2 программы прослушивания (основная+комфортная);

-2-х канальная WARP компрессия (разновидность WDRC);

-Шумоподавление (в программе «комфорт»);

-Встроенное подавление обратной связи.

Регулировки:

-Регулировка низких частот;

-Регулировка АРУ по выходу.

11.3. Функциональные (потребительские свойства) товара: для компенсации потери слуха.

11.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительской власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанною с поставкой такого товара.

11.5. Требования к размерам, упаковке товара: товар  должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

11.6.  Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

11.7.  Требования к результатам работ: товар должен быть в полной готовности к использованию и  соответствовать спецификации.

11.8.  Иные показатели: в стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

11.9. Сроки гарантии товара, работ, услуг: в соответствии с техническим паспортом.

11.10.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:1 комплект.

12. Сверхмощный цифровой триммерный слуховой аппарат для тяжелых и глубоких потерь слуха, в том числе с выраженным ФУНГом

Match MA3T90-VI  “GN ReSound as”, Дания.

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

12.1. Качество товара, работ, услуг: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоерение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий документации на товары не допускается

12.2. Технические  характеристики товара, работ, услуг:

-Максимальный ВУЗД 90 - 141 дБ;

-Максимальное усиление- 81 дБ;

-Диапазон частот -0,11-3,66 кГц;

-Аналоговый регулятор громкости;

-Кнопка переключения программ;

-4 программы прослушивания (основная+комфортная+Т+Аудиовход);

-2-х канальная WARP компрессия (разновидность WDRC);

-Шумоподавление (в программе «комфорт»);

-Встроенное подавление обратной связи;

Регулировки:

-Регулировка низких частот;

-Регулировка высоких частот;

-Регулировка АРУ по выходу.

12.3. Функциональные (потребительские свойства) товара: для компенсации потери слуха.

12.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительской власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанною с поставкой такого товара.

12.5. Требования к размерам, упаковке товара: товар  должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

12.6.  Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

12.7.  Требования к результатам работ: товар должен быть в полной готовности к использованию и  соответствовать спецификации.

12.8.  Иные показатели: в стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

12.9. Сроки гарантии товара, работ, услуг: в соответствии с техническим паспортом.

12.10.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

1 комплект.

13 . У-02 "Соната", Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа с АРУ, страна происхождения (производства) Россия

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

13.1. Качество товара, работ, услуг: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоерение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий документации на товары не допускается

13.2. Технические  характеристики товара, работ, услуг:

-Максимальный выходной уровень звукового  давления, дБ 125;

-Максимальное акустическое усиление, дБ 52;

-Диапазон частот, кГц 0,2-4,8.

Настройки:

-Регулятор усиления;

-Регулировка ТНЧ;

-Переключатель М-Т;

-Регулировка АРУ.

13.3. Функциональные (потребительские свойства) товара: для компенсации потерь слуха.

13.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительской власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанною с поставкой такого товара.

13.5. Требования к размерам, упаковке товара: товар  должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

13.6.  Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

13.7.  Требования к результатам работ: товар должен быть в полной готовности к использованию и  соответствовать спецификации.

13.8.  Иные показатели: в стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

13.9. Сроки гарантии товара, работ, услуг: в соответствии с техническим паспортом.

13.10.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 1 комплект.

14. У-03 "Соната"Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа большой мощности, страна происхождения (производства) Россия.

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

14.1. Качество товара, работ, услуг: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоерение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий документации на товары не допускается

14.2. Технические  характеристики товара, работ, услуг:

-Максимальный выходной уровень звукового  давления, дБ 135;

-Максимальное акустическое усиление, дБ 70;

-Диапазон частот, кГц 0,2-4,7;

Настройки:

-Регулятор усиления;

-Регулировка ТНЧ;

-Регулировка ВУЗД;

-Переключатель М-Т.

14.3. Функциональные (потребительские свойства) товара: для компенсации потерь слуха.

14.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительской власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанною с поставкой такого товара.

14.5. Требования к размерам, упаковке товара: товар  должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

14.6.  Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

14.7.  Требования к результатам работ: товар должен быть в полной готовности к использованию и  соответствовать спецификации.

14.8.  Иные показатели: в стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

14.9. Сроки гарантии товара, работ, услуг: в соответствии с техническим паспортом.

14.10.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:1 комплект.

15. Сверхмощных аналоговый триммерный слуховой аппарат для компенсации тяжелых и глубоких потерь слуха «RESOUND VIKING »

“GN ReSound as”, Дания.

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

15.1. Качество товара, работ, услуг: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоерение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий документации на товары не допускается

15.2. Технические  характеристики товара, работ, услуг:

-Максимальный ВУЗД 90 - 142  дБ;

-Максимальное усиление -81 дБ;

-Диапазон частот - 0,13-4,8 кГц;

-Регулятор громкости;

-Телефонная катушка;

-Переключение программ;

Регулировки:

-ТНЧ, ТВЧ 25 дБ;

-Пик-клиппирование (ВУЗД) 20 дБ.

15.3. Функциональные (потребительские свойства) товара: для компенсации потерь слуха.

15.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительской власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанною с поставкой такого товара.

15.5. Требования к размерам, упаковке товара: товар  должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

15.6.  Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

15.7.  Требования к результатам работ: товар должен быть в полной готовности к использованию и  соответствовать спецификации.

15.8.  Иные показатели: в стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

15.9. Сроки гарантии товара, работ, услуг: в соответствии с техническим паспортом.

15.10.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:1 комплект.

16. Колонка для аудиометрии в свободном звуковом поле ALS3 (12 Ватт)

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

16.1. Качество товара, работ, услуг: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоерение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий документации на товары не допускается

16.2. Технические  характеристики товара, работ, услуг: колонка ALS3 (12 Ватт).

16.3. Функциональные (потребительские свойства) товара: для выполнения аудиометрии у маленьких детей.

16.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительской власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанною с поставкой такого товара.

16.5. Требования к размерам, упаковке товара: товар  должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

16.6.  Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

16.7.  Требования к результатам работ: товар должен быть в полной готовности к использованию и  соответствовать спецификации.

16.8.  Иные показатели: в стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

16.9. Сроки гарантии товара, работ, услуг: в соответствии с техническим паспортом.

16.10.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:1 комплект.

17. Колонка для аудиометрии в свободном звуковом поле ALS7 (70 Ватт).

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

17.1. Качество товара, работ, услуг: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоерение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий документации на товары не допускается

17.2. Технические  характеристики товара, работ, услуг: колонка ALS7 (70 Ватт).

17.3. Функциональные (потребительские свойства) товара: для выполнения аудиометрии у маленьких детей.

17.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительской власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанною с поставкой такого товара.

17.5. Требования к размерам, упаковке товара: товар  должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

17.6.  Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

17.7.  Требования к результатам работ: товар должен быть в полной готовности к использованию и  соответствовать спецификации.

17.8.  Иные показатели: в стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

17.9. Сроки гарантии товара, работ, услуг: в соответствии с техническим паспортом.

17.10.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:1 комплект.

Техническое задание по лоту № 3 к конкурсной документации № 1/12-ОК

1. Компактный и яркий проект детской игровой комнаты. Детский лабиринт «Жук»

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

1.1. Качество товара, работ, услуг: изготовлено из прочных и одновременно мягких гипоаллергенных материалов, которые являются абсолютно безопасны даже для детей аллергиков.  Обладающие повышенной устойчивостью.

1.2. Технические характеристики товара, работ услуг: насыщены подвесными элементами, декорациями лесной тематике и пластиковыми элементами – горка и сухим бассейном с разноцветными пластиковыми шариками. Стойки и перекладины покрыты специальным напылением и обтянуты мягкой тканью.

1.3. Функциональные (потребительские свойства) товар: для внутренних помещений, для детей от 3-х лет и старше.

1.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: изготовлено из экологически чистых материалов. Предоставление сертификата.

1.5. Требования к размерам, упаковке товара:  длина 3,8 м., ширина 3,8 м., высота 2,7м. Все поставляемые товары должны поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

1.6. Требование к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

1.7. Требования к результатам работ: все поставляемые товары должны быть в полной готовности к использованию. Доставка товара согласно спецификации.

1.8. Иные показатели: в стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

1.9. Срок гарантии товара, работ, услуг: 12 месяцев.

1.10. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 1 штука.

2. Игровой комплекс, состоящий из 3-х деталей: горка + сухой бассейн

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

2.1. Качество товара, работ, услуг: изготовлен из гипоаллергенного материала, обладающий повышенной устойчивостью.

2.2. Технические характеристики товара, работ услуг: горка изготовлена из поролона обшитого искусственной кожей.

2.3. Функциональные (потребительские свойства) товар: для внутренних помещений, для детей от 3-х лет и старше.

2.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: изготовлен из экологически чистых материалов. Предоставление сертификата.

2.5. Требования к размерам, упаковке товара:  длина 280 см. ширина 240 см., высота 70 см. толщина 20 см. Все поставляемые товары должны поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

2.6. Требование к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

2.7. Требования к результатам работ: все поставляемые товары должны быть в полной готовности к использованию. Доставка товара согласно спецификации.

2.8. Иные показатели: в стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

2.9. Срок гарантии товара, работ, услуг: 12 месяцев.

2.10. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 1 штука.

3. Спуск в сухой бассейн «Китенок»

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

3.1. Качество товара, работ, услуг: изготовлен из гипоаллергенного материала, обладающий повышенной устойчивостью.

3.2. Технические характеристики товара, работ услуг: спуск изготовлена из поролона обшитого искусственной кожей.

3.3. Функциональные (потребительские свойства) товар: для внутренних помещений, для детей от 3-х лет и старше, спуск внутрь  для сухого бассейна.

3.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: изготовлен из экологически чистых материалов. Предоставление сертификата.

3.5. Требования к размерам, упаковке товара:  длина 160 см. ширина 80 см., высота 75. см. Все поставляемые товары должны поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

3.6. Требование к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

3.7. Требования к результатам работ: все поставляемые товары должны быть в полной готовности к использованию. Доставка товара согласно спецификации.

3.8. Иные показатели: в стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

3.9. Срок гарантии товара, работ, услуг:  12 месяцев.

3.10. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 2 штуки.

4. Спуск в сухой бассейн «Верблюжонок»

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

4.1. Качество товара, работ, услуг: изготовлен из гипоаллергенного материала, обладающий повышенной устойчивостью.

4.2. Технические характеристики товара, работ услуг: спуск изготовлен из поролона обшитого искусственной кожей, состоит из 3-х деталей: трапеция-горка, лесенка, боковые стенки.

4.3. Функциональные (потребительские свойства) товар: для внутренних помещений, для детей от 3-х лет и старше, спуск внутрь сухого бассейна.

4.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: изготовлен из экологически чистых материалов. Предоставление сертификата.

4.5. Требования к размерам, упаковке товара:  длина 165 см. ширина 80 см., высота 90 см. Все поставляемые товары должны поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

4.6. Требование к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

4.7. Требования к результатам работ: все поставляемые товары должны быть в полной готовности к использованию. Доставка товара согласно спецификации.

4.8. Иные показатели: в стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

4.9. Срок гарантии товара, работ, услуг: 12 месяцев.

4.10. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 2 штуки.

5. Детский лабиринт ЛДМ-006.08.03

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

5.1. Качество товара, работ, услуг: изготовлено из прочных и одновременно мягких гипоаллергенных материалов, которые являются абсолютно безопасны даже для детей аллергиков.  Обладающие повышенной устойчивостью.

5.2. Технические характеристики товара, работ услуг: насыщены подвесными элементами, пластиковыми элементами, сеткой – горка и сухим бассейном с разноцветными пластиковыми шариками. Стойки и перекладины покрыты специальным напылением и обтянуты мягкой тканью.

5.3. Функциональные (потребительские свойства) товар: для внутренних помещений, для детей от 3-х лет и старше.

5.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: предоставление сертификата.

5.5. Требования к размерам, упаковке товара:  длина 3,2 м., ширина 3,2 м., высота 2,6м. Все поставляемые товары должны поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

5.6. Требование к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

5.7. Требования к результатам работ: все поставляемые товары должны быть в полной готовности к использованию.  Доставка товара согласно спецификации.

5.8. Иные показатели: в стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

5.9. Срок гарантии товара, работ, услуг: 12 месяцев.

5.10. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 1 штука.

6. Детский лабиринт ЛДМ-3.2.37.00

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

6.1. Качество товара, работ, услуг: изготовлено из прочных и одновременно мягких гипоаллергенных материалов, которые являются абсолютно безопасны даже для детей аллергиков.  Обладающие повышенной устойчивостью.

6.2. Технические характеристики товара, работ услуг: насыщены подвесными элементами, пластиковыми элементами, сеткой – горка и сухим бассейном с разноцветными пластиковыми шариками. Стойки и перекладины покрыты специальным напылением и обтянуты мягкой тканью.

6.3. Функциональные (потребительские свойства) товар: для внутренних помещений, для детей от 3-х лет и старше.

6.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам: предоставление сертификата.

6.5. Требования к размерам, упаковке товара:  длина 3,2 м., ширина 3,2 м., высота 2,6м. Все поставляемые товары должны поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

6.6. Требование к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

6.7. Требования к результатам работ: все поставляемые товары должны быть в полной готовности к использованию.  Доставка товара согласно спецификации.

6.8. Иные показатели: в стоимость товара должны быть включены транспортные расходы.

6.9. Срок гарантии товара, работ, услуг: 12 месяцев.

6.10. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 1 штука.

Техническое задание по лоту № 4 к конкурсной документации № 1/12-ОК

1. Программатор для настройки  речевых (звуковых) процессоров.

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

1.1 Качество товара, работ, услуг: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак.Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоерение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий документации на товары не допускается.

1.2 Технические  характеристики товара, работ, услуг:

Требования к комплектации:

1. Наличие USB кабеля;

2. Кабель для программирования речевого процессора Freedom;

3. Кабель для программирования звукового процессора СР 810;

4. Инструкция по установке и эксплуатации программатора на русском языке;

5. Персональный компьютер в полной комплектации для осуществления настройки систем кохлеарной имплантации с оперативной памятью 2 гб;

6. Процессор 2,4 гГц;

7. Операционная система Windows XP Service Pack 3 или Windows 7 32;

8. Программное обеспечение.

  - Функциональные (потребительские свойства) товара: портативное серийное устройство для программирования.

  - Требования к безопасности товара, работам, услугам: поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительской власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанною с поставкой такого товара.

1.5 Требования к размерам, упаковке товара: товар  должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

1.6  Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км  Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

1.7.  Требования к результатам работ: товар должен быть в полной готовности к использованию и  соответствовать спецификации.

1.8. Иные показатели: в стоимость оборудования должны быть включены транспортные расходы, монтаж оборудования, проживание специалиста.

1.9.   Сроки гарантии товара, работ, услуг: в соответствии с техническим паспортом.

1.10.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 1 комплект.

Техническое задание по лоту № 5 к конкурсной документации № 1/12-ОК

1. Устройство для программирования речевых процессоров

Интерфейс DIB II.

Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам:

1.1. Качество товара, работ, услуг: поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак. Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоерение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Все предлагаемые к поставке товары должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке, предоставление ксерокопий документации на товары не допускается

1.2. Технические  характеристики товара, работ, услуг:

-Режим телеметрии импеданса электродов;

-Режим стимуляции для записи Электрически Вызванных Стволовых Потенциалов (ЕАВR);

-Режим стимуляции для записи Электрически Вызванных Стапедиальных Рефлексов (ЕSRT);

-Режим для записи Вызванных Потенциалов Действия (ЕАР);

-Программное обеспечение MAESTRO, CI.STUDIO+2,0x;

-Работа от сети переменного тока;

-Работа от встроенного аккумулятора;

-Время работы от полностью заряженного аккумулятора, не менее 3х часов;

-Акустический сигнал тревоги при возникновении ошибки передачи данных в имплант или процессор;

-Акустический сигнал тревоги при не подключении передатчика;

-Кнопка экстренного отключения для немедленного прекращения работы в случае чрезмерной стимуляции или других экстренных случаях;

-Рабочее напряжение в диапазоне 100-250 В, 50 Гц;

-Возможность работы при температуре окружающего воздуха от 10 до 40*С и относительной влажности в диапазоне, не более 75%.

Состоит из:

1. Интерфейс;

2. Блок питания;

3. Кабель RS – 232;

4. Кабель для программирования заушных речевых процессоров;

5. Кабель для программирования  карманных речевых процессоров;

6. Передатчик для имплантов серии COMBI40;

7. Передатчик для имплантов серии PULSAR, SONATA, CONCERTO;

8. Компьютер с установленным программным обеспечением;

9. Процессор Intel Pentium 4 лил эквивалент;

10. Частота процессора, не менее 2,4 ГГц;

11. Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), не менее 1 Гб;

12. Жесткий диск, не менее 7 Гб;

13. CD- ROM;

14. Диагональ  монитора, не менее 17;

15. Разрешение монитора, не хуже 1024*768 пкс.;

16. USВ порт, не менее 2;

17. Операционная система, не хуже Windows 7;

18. MSDE, не старше 8.00.194.

  - Функциональные (потребительские свойства) товара: Для  программирования  речевых процессоров производства Med-El. Для проведения функциональной диагностики импланта. Для проведения функциональной диагностики речевого процессора

1.4. Требования к безопасности товара, работам, услугам:

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительской власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанною с поставкой такого товара.

1.5 Требования к размерам, упаковке товара:

Товар  должен поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу. Габариты, не более 210 х 175 х 50 мм. Вес, не более 870 гр.

1.6  Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется на складе Заказчика  по адресу: Тюменская обл. Тюменский р-н, 28 км. Ялуторовского тракта №8, АСУ СОН ТО  «Центр восстановительной реабилитации «Пышма».

1.7.  Требования к результатам работ: товар должен быть в полной готовности к использованию и  соответствовать спецификации.

1.8  Иные показатели: в стоимость оборудования должны быть включены транспортные расходы.

1.9.   Сроки гарантии товара, работ, услуг: в соответствии с техническим паспортом.

1.10.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:1 комплект.